Обработка данных GPS-модуля.

На выходе GPS-модуля данные о местоположении представлены в виде стандартного протокола NMEA-0183 принятого для сообщений между корабельными приборами. Для сопряжения модуля с микроконтроллером (МК) используется USART. Большинство современных МК имеют аппаратно реализованный модуль USART.

Описание протокола NMEA-0183 версии 2.1

Все команды и сообщения передаются в текстовом ASCII виде, относящиеся к GPS приёмникам начинаются с $GP, в конце строки сообщения должны быть символы <CR><LF>. В последнем поле сообщения может быть указана контрольная сумма текущего сообщения, начинающаяся с разделителя *. Контрольная сумма 8 – ми битная (исключающая ИЛИ) всех символов сообщения, включая пробелы, расположенных между разделителями $ и *, не включая последних. Шестнадцатеричный результат переводится в два ASCII символа (0-9, A-F). Таблица символов приведена ниже:

| Старшая цифра Младшая цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | B | r |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | ENQ | MAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | ACK | SYM | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 8 | BS | CAM | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | UT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| C | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | SO | RS |  | > | N | ^ | n | ~ |
| F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

Содержание некоторых сообщений протокола NMEA версии 2.1

- $GPGGA Сообщение содержит GPS данные о местоположении, времени местоопределения, качестве данных, количестве использованных спутников, HDOP (Фактор Ухудшения Точности Плановых Координат), информацию о дифференциальных поправках и их возраст.

- $GPGLL Сообщение содержит GPS–данные о географической широте, долготе и времени определения координат.

- $GPGSA В этом сообщении отображается режим работы GPS приёмника, параметры спутников, используемых при решении навигационной задачи, результаты которой отображены в сообщении $GPGGA и значения факторов точности определения координат.

- $GPGSV В сообщении указывается количество видимых спутников, их номера, возвышение, азимут, и значение отношения сигнал/шум для каждого из них.

- $GPRMC Сообщение RMC содержит данные о времени, местоположении, курсе и скорости, передаваемые навигационным GPS приёмником. Контрольная сумма обязательна для этого сообщения, интервалы передачи не должны превышать 2 секунды. Все поля данных должны быть подготовлены, пока ещё нет самих данных. Недействительные поля могут быть использованы, пока данные временно не готовы.

- $GPVTG Сообщение VTG передает текущее истинное направление курса (COG) и скорость относительно земли (SOG).

- $GPZDA Сообщение ZDA содержит информацию о времени по UTC, календарный день, месяц, год и локальный часовой пояс.

Для большинства задач вполне достаточно информации содержащейся в блоке $GPRMC. Например, для широко распространённой программы OziExplorer её вполне достаточно. Это может быть особенно важным, когда для передачи данных используется радиоканал.

RMC – pекомендуемый минимум GPS / навигационных данных

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $GPRMC, | Hhmmss.ss, | A, | 1111.11, | A, | yyyyy.yy, | a, | x.x, | x.x, | ddmmyy, | x.x, | A | *hh | <CR><LF> |

- Время фиксации местоположения UTC

- Состояние: А = действительный, V = предупреждение. Например, спутники вне зоны видимости. Модуль передаёт координаты последней точки из памяти.

- Географическая широта местоположения

- Север/Юг (N/S)

- Географическая долгота местоположения

- Запад/Восток (E/W)

- Скорость над поверхностью (SOG) в узлах

- Истинное направление курса в градусах

- Дата: dd/mm/yy

- Магнитное склонение в градусах

- Запад/Восток (E/W)

- Контрольная сумма строки (обязательно)

Пример сообщения снятого с выхода GPS-модуля:

24h($) 47h(G) 50h(P) 52h(R) 4Dh(M) 43h(C) 2Ch(,) 30h(0) 30h(0) 33h(3) 36h(6) 30h(0) 31h(1) 2Eh(.) 30h(0) 2Ch(,) 56h(V) 2Ch(,) 35h (5) 39h(9) 35h(5) 36h(6) 2Eh(.) 36h(6) 39h(9) 37h(7) 31h(1) 36h(6) 2Ch(,) 4Eh(N) 2Ch(,) 30h(0) 33h(3) 30h(0) 32h(2) 31h(1) 2Eh(.) 33h(3) 33h(3) 35h(5) 36h(6) 36h(6) 2Ch(,) 45h(E) 2Ch(,) 2Ch(,) 2Ch(,) 30h(0) 31h(1) 30h(0) 31h(1) 30h(0) 30h(0) 2Ch(,) 2Ch(,) 2Ah(*) 31h(1) 34h(4) 0Dh(.) 0Ah(.)

Вот эту последовательность и надо обрабатывать.