Привет ,Александр!

Теперь об технологии изготовления датчиков для металлодетекторов.Делается оправка состоящая из двух частей т.е. разборная,на ней в натяг наматывается необходимое количество витков.Но вся фишка в том каким проводом мотать и что делать потом.Я использовал провод марки ПЭТКД-0,355 он применяется при изготовлении  отклоняющих систем телевизоров.После намотки заданного числа витков на концы катушки подается напряжение,величина подбирается экспериментально,происходит разогрев провода,в результате происходит спекание и после снятия напряжения и остывания имеем достаточно прочную конструкцию,главное никакой эпоксидки.Далее два слоя изоленты и сверху экран,я применил фольгу от электролитических конденсаторов.Если моя задумка кому-то облегчит жизнь,то буду рад видеть ее размещенной на вашем сайте,естественно с ссылкой на меня. Всего доброго.Cитников Юрий .ew6cy@mail.ru

Республика Беларусь. г.Поставы, Витебская обл.